|  | AGROMET PILMET sp. z o.o. ul. Fabryczna 2 PL 49 – 301 BRZEG |
| --- | --- |
| tel. + 48 77 416 20 81 fax. + 48 77 416 20 83 |
| www.agrometpilmet.pl | e-mail: info@agrometpilmet.pl |

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ  НАВОЗА

TYTAN 18, TYTAN 24, TYTAN 30, TYTAN 32, TYTAN 36

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

## До запуска машины прочитать

инструкцию обслуживания и

соблюдать все правила безопасности

|  | Эту инструкцию обслуживания следует считать важной составной частью машины. Её целью является ознакомление пользователя с правильным обслуживанием и эксплуатацией разбрасывателя. |
| --- | --- |

Следует подробно ознакомиться с инструкцией по обслуживанию, а затем со строением и действием разбрасывателя и его узлов.

Соблюдение рекомендаций инструкции по обслуживанию гарантирует долголетнюю производительную, безаварийную и безопасную работу разбрасывателя.

В случае возникновения каких-либо проблем и сомнений касательно обслуживания и эксплуатации, просим обратиться к авторизированному продавцу или в Отдел Продажи изготовителя.

Продавец обязан вписать в гарантийную карту адрес исполнителя гарантийного обслуживания.

„AGROMET PILMET - Spółka z o. o. будет благодарна за направленные замечания по этой инструкции, а также касающиеся разбрасывателя, его эксплуатации и обслуживания.

За повреждения, возникшие из-за несоблюдения указаний этой инструкции, „AGROMET PILMET” не несёт никакой ответственности.

Во всём тексте инструкции стороны «левая» или «правая» - это стороны по левой или по правой руке наблюдателя, стоящего сзади машины лицом к направлению движения разбрасывателя.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  | Введение | - ст.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общие сведения | - ст.3 |
|  |  |  | Знаки безопасности | - ст.3 |
|  |  |  | Общие правила безопасности | - ст.4 |
|  |  |  | Агрегатирование, загрузка, транспортировка | - ст.5 |
|  |  |  | Гидроустановка | - ст.6 |
|  |  |  | Тормоза и покрышки | - ст.6 |
|  |  |  | Уход | - ст.6 |
| I. |  |  | Первый запуск и работа | - ст.7 |
|  | 1. |  | Агрегатирование с трактором | - ст.7 |
|  | 1. | 1. | Опорное колесо | - ст.7 |
|  | 1. | 2. | Шарнирный вал | - ст.8 |
|  | 1. | 3. | Подсоединение шлангов гидроустановки | - ст.9 |
|  | 2. |  | Передвижение напольного транспортера | - ст.10 |
| II. |  |  | Общая информация и данные по продажи | - ст.10 |
| III. |  |  | Инструкция по обслуживанию | - ст.10 |
|  | 1. |  | Предназначение | - ст.10 |
|  | 2. |  | Технические данные | - ст.11 |
|  | 3. |  | Конструкция и работа | - ст.14 |
|  | 3. | 1. | Главные узлы разбрасывателя | - ст.14 |
|  | 3. | 2. | Приводная система | - ст.14 |
|  | 3. | 3. | Напольный транспортер | - ст.17 |
|  | 3. | 4. | Вертикальный адаптер | - ст.17 |
|  | 3. | 5. | Измельчающий адаптер + дисковый | - ст.18 |
|  | 3. | 6. | Горизонтальный адаптер | - ст.18 |
|  | 3. | 7. | Объемный адаптер | - ст.18 |
|  | 3. | 8. | Демонтаж задней стены /задвижки/ | - ст.18 |
|  | 3. | 9. | Способы подсоединения разбрасывателя к трактору | - ст.21 |
|  | 4. |  | Гидравлическая установка | - ст.22 |
|  | 5. |  | Система тормозов | - ст.22 |
|  | 6. |  | Электроустановка со светосигнализацией | - ст.23 |
|  | 7. |  | Эксплуатация машины | - ст.23 |
|  | 7. | 1. | Загрузка и разгрузка | - ст.23 |
|  | 7. | 2. | Регулировка дозы | - ст.24 |
|  | 7. | 3. | Регулировка напряжения цепей транспортера | - ст.24 |
|  | 7. | 4. | Техобслуживание | - ст.24 |
|  | 7. | 5. | Уход и смазывание | - ст.24 |
|  | 8. |  | Оснастка | - ст.25 |
|  | 9. |  | Демонтаж и ликвидация | - ст.31 |
|  |  |  | Каталог запчастей | - ст.33 |

Введение

Кроме подробного технического описания эта инструкция по обслуживанию содержит как и общие, так и детальные описания, касающиеся функционирования и правильной эксплуатации, а также указания по ремонте в случае аварии. Соблюдение рекомендаций инструкции гарантирует долголетнюю производительную, безаварийную и безопасную работу разбрасывателя.

Поскольку наши продукты все время подлежат совершенствованию с целью их приспособления к новым техническим стандартам, то оставляем за собой право вносить изменения.

ВНИМАНИЕ!:	В случае последующей передачи машины другим пользователям

следует приложить также это руководство по обслуживанию.

Общие сведения

Внесение самовольных изменений в машине освобождает фабрику от ответственности за возникшие повреждения или нанесённый ущерб.

В случае возникновения каких-либо проблем и сомнений касательно обслуживания и эксплуатации, просим обратиться к авторизированному продавцу или в Отдел Продажи изготовителя. Продавец обязан вписать в гарантийную карту адрес исполнителя гарантийного обслуживания. Перед первым запуском машины следует внимательно прочитать инструкцию по обслуживанию и придерживаться указаний по правилам безопасности!

Оборудование предназначено только для общего использования, для разбрасывания органических и минеральных материалов, таких как навоз, компост, осадка со стоков, дефекационной извести (использование согласно с предназначением). Любой другой способ эксплуатации машины рассматривается как несоответственный с предназначением. Производитель не несет ответственности за возникшие в связи с этим повреждения, риск лежит по стороне пользователя.

Использование согласно предназначению обозначает также соблюдение установленных производителем условий эксплуатации, ухода, хранения машины в хорошем состоянии и использование только оригинальных запчастей.

Машину могут обслуживать, заниматься уходом и подготавливать к хранению только люди, которые специализируются на обслуживании и проинформированы о возможных опасностях.

Обязательным есть соблюдение соответственных правил по предотвращению несчастных случаев и остальных общих правил по технической безопасности, медицины труда и правил дорожного движения.

Знаки безопасности

Места, которые требуют особого предостережения и  бдительности, обозначены в этом руководстве знаками безопасности. Указания по безопасности необходимо также передать всем последующим пользователям.

| 1. |  |  |  | Запрещается пребывать в погрузочном бункере при включенном приводе. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  |  | ВНИМАНИЕ на вращающиеся рабочие элементы машины! Не прикасаться к машине в движении! |
| 3. |  |  |  | Работы по ремонте и уходе проводить только при выключенном вале передачи мощности и приводе! Извлечь ключ из замка зажигания трактора! |
| 4. |  |  |  | Запрещается ехать на лестнице или платформе машины! |
| 5. |  | Запрещается проезд без защитных прикрытий! |  |  |
| 6. |  | Соблюдать указания по обслуживанию и уходу, особенно правила смазывания. |

Общие правила безопасности и предотвращение аварий

Общие принципы:

Проверить техническое состояние разбрасывателя перед каждым запуском машины!

1.	Кроме указаний, приведенных в этом руководстве, следует соблюдать общепринятые правила по безопасности и предотвращении несчастны случаев.

2. 	Соблюдать соответственные правила дорожного движения в случае передвижения по дорогам общественного пользования.

3. 	Перед началом работы ознакомиться со всеми запускными устройствами и элементами, а также их действием. Во время работы машиной будет уже поздно!

4. 	Перед каждым запуском проверить, чтобы никто другой не находился в близи (особенно дети). Обеспечить хорошую видимость напр. в случае езды назад попросить помощи пилотирующего лица.

5. 	Одежда пользователя должна прилегать к телу, не использовать свободных уборов!

6. 	Удерживать машину в чистоте, чтобы избежать опасности пожара.

| 7. |  |  | Запрещается перевозить людей в случае отсутствия специального места для сидения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. |  |  | Быть особенно осторожным, находясь на средстве передвижения – только при выключенном приводе напольного транспортера и адаптера. Изъять ключ из замка зажигания! |

- Регулярно проверять защитные прикрытия и контролировать их износ. В случае потребности заменить новыми.

10.  Необходимо следить, чтобы к машине не приближались неуполномоченные лица.

ШУМ и ВИБРАЦИИ – общая интенсивность шума во время работы разбрасывателем не превышает 82 dB(A). Измерения уровня шума проводились во время стоянки машины согласно с дополнением D нормы PN-EN 1553:2002. Оператор во время работы разбрасывателем должен находиться в кабине трактора или иметь защитные наушники.

Во время работы разбрасывателя не выступают угрозы, вызванные вибрациями, поскольку рабочее место оператора находится в кабине трактора, где сидение амортизируется и имеет соответственную эргономическую форму. Интенсивность вибраций, воздействующих на тело оператора, не превышает 0,6 m/s2.

АГРЕГАТИРОВАНИЕ, ЗАГРУЗКА, ТРАНСПОРТ

| 1. | Машину можно агрегатировать только с предназначенными для этого устройствами. |
| --- | --- |
| 2. | Рекомендуется соблюдать особую осторожность во время агрегатирования. |
| 3. | Прежде чем отсоединить машину необходимо зафиксировать ее, чтобы не скачивалась (ручной тормоз, клинья под колеса). |
| 4. | Запрещается транспортирование разбрасывателя с загруженным бункером по дорогах общего пользования. |
| 5. | Запуск машины возможен только после фиксации и соответственных установок защитного оборудования! |
| 6. | Есть опасность наклонения машины при неравномерной нагрузке, особенно после отсоединения. |
| 7. | В случае частичной загрузки могут появиться трудности с маневрированием трактором. В этом случае следует соблюдать особую осторожность. |
| 8. | Необходимо помнить о уменьшении нагрузки передней оси трактора и трудностях в управлении машиной в связи с нагрузкой. |
| 9. | Принять во внимание дополнительную нагрузку оси и общий груз. |
| 10. | Угроза наклонения машины! Разбрасывателем можно работать при боковом наклоне поверхности до 10°. |
| 11. | Во время съезда с грузом со склона необходимо включить соответственную передачу (такую же как при въезде под горку). |

ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ ШАРНИРНЫХ ВАЛОВ

| 1. |  |  | Монтаж и демонтаж шарнирных валов только при выключенном моторе и изъятым ключом из замка зажигания! |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Никогда не включать шарнирного вала при выключенном моторе! |

| 3. |  |  | Во время работы шарнирного вала никто не может пребывать в радиусе действия вращающегося вала! |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Необходимо заботится о фиксации и удерживанию в хорошем состоянии защитной трубы и прикрытия шарнирного вала! |
| 5. |  |  | Может быть возможным, что после отключению мотора агрегат будет еще работать некоторое время под влиянием силы инерции. В это время запрещается приближаться к машине. Только после остановки привода можно приняться за работу с этой частью. |

ГИДРОУСТАНОВКА

| 1. | Гидравлическая установка находится под высоким давлением! |
| --- | --- |
| 2. | Во время подсоединения цилиндра и гидромотора необходимо правильно подключить шланги. |
| 3. | Во время подсоединения гидрошлангов до гидравлической установки трактора следует помнить, что гидроустановка трактора есть без давления как со стороны трактора, так и оборудования. |
| 4. | При гидравлических подсоединениях между трактором и машиной необходимо обозначить штепселя фитингов, чтобы избежать неправильного обслуживания. При замене соединений получается противоположная функция (напр. подъем / опускание) – опасность повреждения машины! |
| 5. | Регулярно проверять гидрошланги и заменять в случае их износа или повреждения. Новые шланги должны соответствовать техническим требованиям производителя оборудования! |
| 6. |  |  | Вытекающая под давление жидкость (гидравлическое масло) может вникать в кожу и тяжело травмировать! В случае ранений немедленно обратиться к врачу. Угроза заражения! |
| 7. | Перед началом работ с гидроустановкой необходимо уменьшить давление масла в системе до нуля и выключить мотор! |

ТОРМОЗА и ПОКРЫШКИ

| 1. | Перед каждым выездом проверить работу тормозов! |
| --- | --- |
| 2. | Тормозные системы должны регулярно проверяться ! |
| 3. | Работы по ремонту и регулировке тормозной системы могут проводить только специализированные мастерские или сервисные пункты! |
| 4. | В случае ремонта колес нужно помнить о безопасной остановке и выключению машины (опорные предохраняющие клинья)! |
| 5. | Заложение покрышки на диск требует специальных инструментов согласно с монтажными правилами! |
| 6. | Ремонт покрышек и дисков могут проводить только специалисты при наличии соответственных инструментов! |
| 7. | Необходимо регулярно проверять давление! Соблюдать параметры давления согласно правилам! |
| 8. | После нескольких часах работы проверить и при необходимости подкрутить гайки на колесах! |

УХОД

| 1. |  |  | Работы по уходе, чистке, хранению и устранению неполадок проводить только с выключенным приводом и мотором, а также с изъятым ключом с замка зажигания! |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Регулярно проверять закрепление болтов и гаек, при необходимости докрутить. |
| 3. | При проведению работ с поднятым разбрасывателем нужно использовать соответственные опорные элементы! |
| 4. | Во время замены рабочих элементов использовать специальные инструменты и рукавицы. |
| 5. | Масла, жиры и фильтры следует утилизировать согласно правилам! |
| 6. | Перед началом работ, связанных с электроустановкой, всегда отключать источник электрики. |
| 7. | В случае износа предохраняющих элементов необходимо их проверить и заменить новыми! |
| 8. | Запчасти должны отвечать обозначенным производителем техническим требованиям! Это условие выполняют оригинальные запчасти! |
| 9. | Во время проведения электрических работ по свариванию на тракторе и присоединенном оборудовании необходимо отключить кабель на аккумуляторе и динаме. |

I.  ПЕРВЫЙ ЗАПУСК и РАБОТА

После поставки оборудования аккуратно удалить провода и защитные элементы, которые используются для транспортировки.

1.	Агрегатирование с трактором

Во время подсоединения к трактору, а также отсоединения есть угроза пораниться! Не стоять между машиной и трактором, а ни за машиной во время агрегатирования, или когда машина незафиксированная клиньями или ручным тормозом и может скатиться. При запуске запрещается пребывать сзади машины, поскольку может возникнуть угроза от подъема и спуска заднего щитка.

1.1.	Опорное колесо

Подготавливая разбрасыватель к работе, необходимо его подсоединить к трактору. Для этого надо установить дышло на высоту зацепки трактора (зацепка для прицепов одноосевых), в чем помогает регулируемая опора дышла, прикрепленная к дышлу.

Поворачивая рычаг 1 вправо, надо опустить дышло. После подсоединения разбрасывателя и фиксации зацепки надо дальше продолжать крутить рычаг вправо до момента появления сопротивления, после чего, надавливая ногой педаль 2, освободить колесо опоры, которое опустится в вертикальное положение. Придерживая рукой кронштейн 3, передвинуть колесо в направлении, показанном стрелкой, до момента захлопывания (позиция колеса показана пунктирной линией).

1.2.	Шарнирный вал

- 	Агрегатирование возможно только при выключенном моторе и изъятым ключе

с замка зажигания!

- 	До эксплуатации допускаются только шарнирные валы, рекомендуемые производителем и 	оснащены защитными элементами;

-	Следует обращать внимание, чтобы вал как в рабочей позиции, так и в

транспортной раздвигался и втягивался на допустимую величину;

-	Максимальное угловое отклонение не должно превышать 25 градусов в случае

нормального вала, и 80 – при широкоугольном вале;

-     	Комплектный шарнирный вал подключать только к трактору и машине,

оборудованных защитными прикрытиями;

-        	Особое внимание обращать на указания производителей валов по монтаже, а

также правильной установке вала перед началом работы и фиксации прикрытия

вала при помощи цепи, чтобы не вращался;

-	Перед запуском вала убедиться, что диапазон оборотной скорости вала на

тракторе совпадает с требуемыми оборотами машины. Оборотная скорость

приводимого разбрасывателя должна быть 540 об/мин.

-          Рычаг вала отбора мощности можно включать только в моменте стоянки трактора,

после нажатия сцепления до второго позиции!

-	Используя привод на зависимые обороты, необходимо убедиться, чтобы был

соответственный интервал оборотной скорости и при езде назад изменялось

направление оборотов вала отбора мощности;

-	Прежде чем включить привод надо проверить, чтобы в диапазоне действия

машины не находились посторонние лица;

- 	Нельзя включать вал передачи мощности при выключенном моторе;

-	Возможные повреждения должны быть полажены перед следующим

агрегатированием;

-    	Всегда выключать вал передачи мощности в ситуации, когда появится очень

большое угловое отклонение шарнирного вала (на пример, на поворотах);

- 	Работы по уходу и ремонту проводить только после демонтажа вала от

работающих вместе устройств  (на пример: трактор – машина);

Технические данные шарнирно-телескопического вала:

Наименование вала		- 7G7R101CEWR6R09 (широкоугольный)

Номинальный момент		- 830   Nm

Номинальная длина		- 1010 мм

Максимальная длина    	           - 1540 мм

1.3.	Подключение шлангов гидроустанвки

Во время подключения гидрошлангов к гидроустановке трактора нужно помнить, что гидроустановка трактора является без давления, как со стороны трактора, так и со стороны машины. Трактор надо остановить, выключая мотор и вынимая ключ из замка зажигания!

Гидрошланги разбрасывателя, которые подключаем к трактору, обозначены спец. цветом для легкой идентификации и избегания неправильного подключения:

- шланги привода напольного транспортера			- черный цвет

- шланги подъема и опускания задвижки 			- желтый цвет

- шланги для подключения инсталляции адаптера		- красный цвет

- шланги поворачиваемой оси 	(TYTAN 24,30)              	- голубой цвет

ВНИМАНИЕ (касается поворачиваемой оси)

При реверсной езде или других маневрах в случае, когда задние колеса должны быть установлены прямо, необходимо цилиндр на поворотной оси гидравлически заблокировать, увеличивая давление масла). Во время нормального проезда цилиндр должен быть заблокирован.

2.	Передвижение напольного транспортера

Скребковый транспортер может работать только во время, когда задняя задвижка поднята вверх – в противном случае можно повредить машину!

1.	Гидроустановка находится под высоким давлением!

2.	При подключении гидравлических моторов и цилиндров необходимо помнить о правилах подсоединения гидрошлангов!

3.	Следует регулярно проверять установку шлангов, чтобы не было повреждений и износа, при появлении заменить на новые. Заменяемые элементы должны отвечать техническим требованиям производителя!

4.	Перед началом работы с гидроустановкой необходимо уменьшить давление в системе до нуля, выключить мотор и вынуть ключ из замка зажигания.

Скорость передвижения транспортера устанавливается плавно при помощи регулятора течения в диапазоне от 0 до 2,5 м/мин.

II.   Общая информация и данные по продажи

На машину предоставляется гарантия, если соблюдаются правила, приведенные в инструкции обслуживания: правильная эксплуатация и уход. Более детальные информации, как вносить заявку о рекламации, предоставляются в гарантийном талоне, который идет в комплекте с инструкцией к каждой купленной машине.

ВНИМАНИЕ:

- Номинальная табличка помещена на раме передней части машины.

- Для передачи привода с трактора на машину используется широкоугольный вал передачи мощности 7G7R101CEWR6R09 производства Bondioli - Pavesi.

III.   Инструкция по обслуживанию

1.  Предназначение

Разбрасыватель навоза Tytan является универсальной, многофункциональной сельскохозяйственной машиной, предназначенной для разбрасывания слежавшегося навоза, ила, влажной извести, компоста, куриного помета, индюшиного помета и т.д. Производится в следующих версиях:

- с вертикальным адаптером

- с измельчающим адаптером и дисковым

- с объемным адаптером

- с горизонтальным адаптером и дисковым

Вертикальный адаптер служит для разбрасывания навоза.

Измельчающий адаптер с дисковым адаптером используются для разбрасывания извести, торфа, компоста,  куриного помета, а горизонтальный адаптер с дисковым - для разбрасывания ила, компоста или более размельченного и более ферментированного навоза.

После снятия адаптеров, задвижки и монтажа объемной приставки машина может использоваться в пределах поля  для перевозки (листья свеклы, силоса, зеленой массы, кукурузы, более легких сыпких материалов).

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| TYTAN | 36 | 36 |
| --- | --- | --- |
| Тип адаптера | 2-вальцовый вертикальный | 3-вальцовый горизонтальный + дисковый |
| Грузоподъемность номинальная [кг] | 22000 | 22000 |
| Грузоподъемность на поле [кг] | 24000 | 24000 |
| Объем кузова/ навоза [м3] | 30 + 3,5 | 30+3,5 |
| Рабочая ширина [м] | 8÷12 | 16÷24 |
| Высота загрузки [м] | 3,44 | 3,44 |
| Размеры кузова: Длина / Ширина / Высота [м] | 7,05 / 2,32 / 1,75 | 7,05 / 2,32 / 1,75 |
| Габаритные размеры Длина / Ширина / Высота [м] | 11,00 / 2,75 / 3,67 | 11,00 / 2,91 / 3,67 |
| Покрышки | 600/55x26,5 | 600/55x26,5 |
| Потребность мощности [л.с.] | od 280 | od 280 |
| Вес [кг] | 11520 | 12300 |

| ТИП | TYTAN 18 tandem | TYTAN 24 tandem | TYTAN 30 tridem | TYTAN 32 Tridem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовместимость | 14 тон | 16 тон | 22 тон | 24 тон |
| Вес без адаптеров | 4 380 кг | 6 065 кг | 8 900 кг | 9 500 кг |
| Вес вертикального адаптера A2VS | 925 кг | 1 500 кг |
| Вес вертикального адаптера A4VS | 925 кг | - |
| Вес дискового адаптера с измельчителем | 660 кг | - |
| Вес горизонтального адаптера с дисковым | 1 240 кг | 1 820 кг |
| Вес объемного адаптера с надставками | 500 кг | 520 кг | 550 кг |
| Общая длина разбрасывателя с: |
| Адаптером вертикальным | 7 260 мм | 8 760 мм | 10 080 мм | 10 100 мм |
| Дисковым адаптером с измельчителем | 7 930 мм | 9 430 мм | 10 750 мм | - |
| Горизонтальным адаптером с дисковым | 7 930 мм | 9 430 мм | 10 750 мм | 10 500 мм |
| Объемным адаптером | 7 650 мм | 9 150 мм | 10 470 мм | 10 480 мм |
| Общая ширина | 2 600 мм | 2 910 мм |
| Общая высота | 3 375 мм | 3 675 мм |
| Высота верхней боковой грани от земли | 3 230 мм | 3 440 мм |
| Длина загрузочного бункера | 4 850 мм | 6 350 мм | 7 055 мм |
| Ширина бункера, передняя часть | 1 960 мм | 2 000 мм | 2 326 мм |
| Ширина бункера, задняя часть | 2 000 мм | 2 326 мм |
| Высота стенок бункера | 1 400 мм |
| Высота надставок бункера | 325 мм | 380 мм |
| Емкость бункера – стандарт | 12 м3 | 18 м3 | 24 м3 | 32 м3 |
| Емкость бункера с объемной приставкой и надставками | 19 м3 | 24 м3 | 30 м3 | 40 м3 |
| Просвет над землей | 350 мм | 450 мм | 550 мм |
| Расстояние между колесами | 1 900 мм | 2 100 мм |
| Обороты вала отбора мощности | 1 000 об/мин |
| Тип покрышек | 550/60-22,5 16 PR | 600/55x26,5 | 550/60-22,5 16 PR | 600/55x26,5 |
| Размеры обруча транспортных колес | 13 x 22,5 | 13 x 26,5 | 13 x 22,5 | 13 x 26,5 |
| Давление воздуха в колесах | 0,325 MPa |
| Макс. транспортная скорость | 25 км/ч (40 км/ч) |
| Размеры тормозов | 406 x 120 | 406 x 140 |
| Рабочая скорость | 4 ÷ 10 км/ч |
| Hoминaльнaя мощности (97/68/EC) | 150 л.c. | 190 л.c. | 250 л.c. | 280 л.c. |

TYTAN с вертикальным адаптером

TYTAN с адаптером измельчающим

и дисковым

TYTAN с адаптером горизонтальным и дисковым

TYTAN с объемным адаптером

3.  Конструкция и работа

3.1. Основные узлы разбрасывателя

- рама с бункером;

- тандем рессорная ходовая часть или нерессорная ходовая часть;

- приводная система;

- напольный транспортер;

- измельчающий адаптер + дисковый (заменимый);

- вертикальный адаптер (заменимый);

- горизонтальный адаптер + дисковый (заменимый);

- объемный адаптер + надставки (заменимый);

Погрузочный бункер изготавливается из швеллеров разного типа металлов и разрезов. Является сваренной конструкцией на прочно соединенной с продольными балками раме. До верхней части бункера прикручены надставки. Бункер разбрасывателя расширяется по направлению к задней части, что уменьшает сопротивления трения о боковые стенки и облегчает передвижение груза в направлении задней стены и разбрасывающего устройства. Задняя стенка сделанная в форме задвижки и запускается при помощи 2 гидравлических цилиндров, управляемых с кабины трактора.

3.2. Приводная система.

Приводная система служит для переноса оборотного момента (1000 об/мин.) и движения с вала отбора мощности трактора на движимые элементы разбрасывателя. В разбрасывателе используются шарнирно-телескопические валы с моментом 620 Nm - производства BONDIOLI - PAVESI. Широкоугольный шарнирно-телескопический вал с обозначением – 7G7R101CEWR6R09 соединяет машину с трактором.

ВНИМАНИЕ:

Перед выполнением поворотов на небольшой радиус и при транспортных проездах следует отключать привод вала отбора мощности трактора.

a) Привод дискового адаптера с горизонтальным адаптером (рис.1)

b) Привод дискового адаптера с измельчителем (рис.2). Привод с трактора передается через шарнирно-телескопический вал (1), переднюю втулку (2), передний вал (3) центральный корпус (4), центральный вал (5) к цеповой передаче (6). В цеповой передаче происходит разделение привода. Из первого выходного вала (7), передачи (6), привод передается через шарнирно-телескопический вал (9), к коробке привода дисков (10), на которой замонтированные разбрасывающие диски. Из второго выходного вала (8), передачи (6) привод передается при помощи шарнирного вала (11) через угловую передачу (12) и цеповую передачу (13) на измельчающий барабан (14).

c) Привод вертикального адаптера (рис.3). Привод с трактора к вертикальному адаптеру (16) передается подобным образом, как к передаче дискового адаптера.  Поскольку в этом случае нету измельчителя, а также цепи (13), поэтому привод, выходящий из другого вала (8) передачи (6) лишний. На цеповое колесо (14) следует наложить прикрытие (15).

Рис. 1

СХЕМА ПРИВОДА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА

1. Шарнирный вал, 2. Втулка передняя, 3. Шарнирный вал, 4. Центральный корпус, 5. Шарнирный вал, 6. Цеповая передача, 7. Шарнирный вал, 8. Коробка привода дисков, 9. Горизонтальный адаптер, 10. Шарнирный вал, 11. Конусный редуктор, 12. Цеповое колесо, 13. Цепь.

Рис. 2

СХЕМА ПРИВОДА ДИСКОВОГО АДАПТЕРА

1. Шарнирный вал, 2. Втулка передняя, 3. Шарнирный вал, 4. Центральный корпус, 5. Шарнирный вал, 6. Цеповая передача, 7.Wał przegubowy, 8. Коробка привода дисков, 9. Измельчающий адаптер, 10. Шарнирный вал, 11. Конусный редуктор,

12. Цеповое колесо, 13. Цепь.

Рис. 3.

СХЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО АДАПТЕРА

1. Шарнирный вал, 2. Втулка передняя, 3. Передний вал, 4. Центральный корпус, 5. Шарнирный вал, 6. Цеповая передача, 7. Шарнирный вал, 8. Вертикальный адаптер,

9.Система редукторов адаптера, 10. Шарнирный вал, 11.Угловая передача, 12.Прикрытие колеса, 13. Цеповое колесо.

Использование редукционной передачи  (TYTAN 18)

Разбрасыватель навоза TYTAN приспособлены к работе с тракторами, которых выходные обороты вала WOM составляют 1000 об/мин. Схема „a” представляет способ подсоединения редукционной передачи в разбрасывателе. В место центрального корпуса передачи привода (поз. 4 на Рис. 1, 2, 3,) следует замонтировать редукционную передачу с целью уменьшения оборотов вала до 540 об/мин, которые являются единственными правильными оборотами для привода движимых элементов машины. Редукционную передачу можно заказать при покупке машины или в фирменном магазине.

Схема „b” представляет способ подсоединения разбрасывателя с тракторами, которых выходные обороты вала WOM составляют 540 об/мин. Это пример возможного использования редукционной передачи в случае, когда хозяйство имеет минимум два трактора с разными оборотными скоростями вала WOM то есть1000 об/мин и 540 об/мин.

3.3.  Напольный транспортер.

Разбрасыватель оснащен двумя напольными транспортерами, которые передвигаются параллельно один от другого. Каждый транспортер состоит из двух звеньевых цепей, соединенных загребающими планками, сделанными из прочного швеллера. Регулирующие натяжение цепей механизмы находятся в передней части рамы. Транспортер может двигаться вперед и назад. Приводится в движение при помощи гидромотора (рис. 4) через зубчатую передачу. Имеет плавную регулировку скорости передвижения, которая проводится с помощью рукоятки гидравлического регулятора течения, что находится спереди машины. Направление передвижения транспортера меняется рычагом гидрораспределителя.

3. 4. Вертикальный адаптер A4VS и A2VS

Разбрасыватель может быть оснащен двумя типами вертикальных адаптеров: четытрехвальцовый A4VS и двухвальцовый A2VS. Вертикальный 4-вальцовый адаптер имеет разбрасывающие барабаны, наклоненные под углом 15°. Два внутренние вальцы имеют меньший диаметр чем внешние барабаны, что обеспечивает разную оборотную скорость режущих ножей, размещенных по окружности, и тем самым лучшее измельчение разбрасываемого навоза. Вертикальный двухвальцовый адаптер состоит из двух разбрасывающих барабанов с большим диаметром, наклоненных под углом 15°. Более большой диаметр увеличивает рабочую ширину. Изношенные ножи подлежат замене. Барабаны монтируются на угловых редукторах при помощи эластических передач, а  сверху прикреплены на подшипниковых узлах. Принесенный напольным транспортером навоз попадает на барабаны и разбрасывается по поле. Во время работы с вертикальным или горизонтальным адаптером следует поднять задвижку максимально вверх. Безопасность и надежность работы вертикального адаптера в большой степени зависит от инородных тел, которые могут находиться в навозе (на пр. камни, древесина). Кроме этого возможные шнурки, находящиеся в навозе, могут накрутиться на разбрасывающие барабаны. Их следует устранять, поскольку может это снизить качество процесса разбрасывания навоза. Намотанный шнурок  перерезать острым инструментом.

Монтаж адаптера на раме разбрасывателя проводить при помощи крана. В этом случае следует соединить крюки зацепки со сцепкой адаптера в его верхней части и, перенося, направить на монтажные шкворни, ведущие рамы разбрасывателя, после чего закрыть замки, соединяющие адаптер с машиной. Запорный клапан находится с правой задней стороны разбрасывателя и предохраняет задний щиток вертикальных вальцов от непредвиденного падения во время ремонта или устранения инородных тел из адаптера, таких как камни, веревки и т.д.

Четырехвальцовый адаптер в основном предназначен для разбрасывания навоза.

Двухвальцовый адаптер имеет два диска с диаметром 950 мм, которые помогают разбрасывать сыпкие материалы. С этим адаптером можно разбрасывать навоз, торф, куриный помет и известь.

UWAGA: Использование 2-вальцевого вертикального адаптера A2VS для разбрасывания извести увеличивает снашивание рабочих элементов адаптера. Рекомендуется разбрасывание извести при помощи дискового адаптера.

3.5. Измельчающий адаптер + дисковый

Дисковый адаптер состоит из дисков с лопатками, трех коробок передач с коническими колесами. Над дисковым адаптером размещен измельчитель, которого заданием есть разбитие больших частей материала, что падает на разбрасывающие диски. Измельчитель построен из трубы по периметру, к которой приварены цепи с закаленными плитками на концах. Прикрыт герметической крышкой и вращается диаметрально противоположно по отношению к передвижению напольного транспортера. Принесенные напольным транспортером известь и удобрение измельчаются на мелкие кусочки при помощи измельчителя, после чего падает на разбрасывающие диски.  Работая с измельчителем, следует поднять заднюю задвижку до уровня измельчителя. Этот адаптер используется для широкого разброса извести, торфа и сухого навоза с птичьих ферм (без соломы).

3. 6. Горизонтальный адаптер + дисковый

Этот адаптер оснащен двумя горизонтальными разбрасывающими барабанами и находящимися ниже двумя разбрасывающими дисками с лопатками. Обмотка шнеков расположена симметрично на барабанах, чтобы во время разбрасывания материал соответственно стягивался к середине адаптера. Барабаны приводятся в движение с помощью цепи через главный приводной ящик. Этот адаптер используется для разбрасывания навоза с примесью короткой соломы и переферментированного навоза (компост)  извести, торфа, ила и птичьего навоза.

3. 7. Объемный адаптер

Объемная приставка состоит из двух боковых стенок и гидравлически поднимаемой крышки. Монтируя приставку, необходимо сдемонтировать задвижку. Соединение гидрошлангов приставки подключить к гнездам, размещенным на столбе по правой стороне машины.

3. 8. Демонтаж задней стены /задвижки/

1. Макс. поднять с помощью гидравлики задвижку вверх.

2. Грузохватное приспособление крана закрепить в прицепных держателях задвижки.

3. Снять петли цилиндра с цапф задвижки.

4. Вынуть задвижку с направляющих.

5. С помощью гидравлики опустить цилиндры в нижнюю позицию.

Рис. 4

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА (стандарт)

1. Клапан-вилка . 2. Регулятор течения. 3. Гидромотор.

4.Гидравлический цилиндр прикрытия. 5. Цилиндр самонастраивающейся оси. 6. Гидравлический цилиндр задвижки.  7. Зубчатая передача напольного транспортера. 8. Напольный транспортер.

9. Запорный клапан прикрытия.

Рис. 4a

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА (с распределителем RBS)

1. Клапан-вилка . 2. Возвратный клапан. 3. Распределитель RBS.

4. Регулятор течения. 5. Гидромотор. 6. Гидравлический цилиндр задвижки.

7. Зубчатая передача напольного транспортера. 8. Напольный транспортер.

9. Гидравлический цилиндр прикрытия.  10. Цилиндр поворачиваемой оси. 11. Запорный клапан прикрытия.

Рис. 5.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА (однопроводная)

1 Соединение . 2. Проводной фильтр. 3. Регулятор силы торможения .

4. Управляющий клапан прицепа. 5. Резервуар для воздуха. 6. Воздушный серводвигатель. 7. Кривошипная рукоятка ручного тормоза. 8. Трос ручного тормоза.

Рис. 6.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

1. Соединительный провод. 2.Гнездо вилкового соединения. 3. Вязка шлангов. 4. Провод пятижильный. 5. Провод II кпл. 6. Провод кпл. 7. Передний габаритный фонарь. 8. Задние левый фонари. 9. Задние правый фонари. 10. Выделяющий щиток.

Рис. 7.

1. Передний габаритный фонарь. 2. Задние левый фонари. 3. Задние правый фонари. 4. Соединительный провод 5. Гнездо вилкового соединения. 6. Вязка шлангов. 7. Провод пятижильный. 8. Провод кпл. 9. Вязка шлангов. 10 . Провод II кпл.

3. 9.  Способы подсоединения разбрасывателя к трактору

l. на верхнюю зацепку (для тракторов западного типа: John Deere, Fendt, CIaas, Case)

1. шарнирно-телескопический вал, 2 - дышло разбрасывателя,

3 - петля дышла (Ø 40);

II. на зацепку к одноосевым прицепам (hitch).

1 – дышло разбрасывателя, 2 – зацепка для одноосевых прицепов  3 – петля дышла (Ø 50), 4 – шарнирно-телескопический вал,  5 – прикрытие вала

4. Гидравлическая установка (Рис. 4 и Рис. 4a).

Гидравлическая установка используется для привода напольного транспортера, изменения его скорости и направления движения, а также для подъема и опускания прикрытия вертикальных вальцов, горизонтальных вальцов или же задней крышки объемной приставки. Оборудование можно подключить к трактору двумя способами: стандартно или же с помощью распределителя RBS. Трактора, оснащенные богатой системой внешней гидравлики (мин. три пары гнезд), можно стандартно подсоединить при помощи гидрошлангов согласно с Рис. 4. Трактора с менее оснащенной гидравликой агрегатируются при  помощи распределителя RBS на два гидравлических гнезда трактора согласно с Рис. 4a. Для подсоединения разбрасывателя с самостоятельно наставляемой осью (поворотной) необходимо дополнительное гидравлическое гнездо для каждой с описанных выше способов соединения.

Расход гидравлического насоса трактора не должен быть меньше чем 45 л/мин.

| ВНИМАНИЕ: | Поворотный клапан обеспечивает течение гидравлического масла в одном направлении с целью защиты гидр. распределителя. Правильное направление течения обозначено стрелкой на корпусе клапана. Непроходимое соединение сливного шланга разбрасывателя с трактором приведет к повреждению купола распределителя. |
| --- | --- |

5.  СИСТЕМА ТОРМОЗОВ.

Разбрасыватель оснащен системой тормозов, которая содержит:

- основной пневматический тормоз, управляемый с места тракториста;

- ручной тормоз, который включается рукояткой, находящейся спереди машины.

Размещение отдельных элементов тормозной системы представлено на схеме рис. 5. Конструкцией тормозной системы предвидено автоматическое срабатывание тормозов всех колес в случае непредвиденного разъединения прицепа и трактора.

Регулятор силы торможения служит для приспосабливания силы торможения к состоянию, на сколько прицеп загружен, и имеет три диапазоны, которые водитель устанавливает вручную:

- полная загрузка; - без груза; - загрузка до половины;

Отпущенные клещи тормоза не должны опираться на барабаны тормоза. Шланги системы сверхдавления и  их соединения должны быть хорошо и плотно зафиксированы при давлении 0,6 MPa. Снижение давления при неработающем компрессоре не должно превысить  2% начального давления в течении 10 мин.

6.  ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА И СВЕТОСИГНАЛИЗАЦИЯ

Электроустановка разбрасывателя (рис.6) приспособлена к подаваемому с источника постоянному питанию 12 V. Осветительная установка включает все элементы освещения и сигнализации (рис.7), которые предвидены Кодексом с правил дорожного движения касательно транспортных прицепов.  Во время замены адаптеров (если есть такая потребность) необходимо открутить от замонтированного на машине адаптера заднюю планку с фонарями, и после установки второго адаптера прикрутить ее обратно на место.

Выполнять в следующей последовательности:

- вынуть с электрического гнезда вилку провода планки (вилка находится в задней части рамы, сбоку адаптера);

- открутить планку от адаптера, которого будем демонтировать;

- снять адаптер;

- замонтировать второй адаптер;

- подключить вилку провода планки со светосигнализацией;

- подключить вилку провода планки в электрическое гнездо;

- проверить работу фонарей.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ.

7.1. Загрузка и разгрузка.

ВНИМАНИЕ:

Нельзя проводить загрузку разбрасывателя, если он не сцеплен с трактором

Загрузка должна проводиться при помощи подъемного крана – погрузчика или транспортера. При этом надо стараться равномерно распределять груз по всей поверхности пола погрузочного бункера.

ВНИМАНИЕ:

При передвижении транспортера вперед  (в направлении трактора) следует обращать внимание, чтобы переносимый материал не повредил или не вытолкнул переднюю стенку погрузочного бункера. Также, прежде чем включить передвижение назад, нужно открыть заднюю стенку (задвижку) бункера.  При помощи гидравлического регулятора передвижения плавно регулируется скорость движения транспортера. Для управления работой напольного транспортера и процессами подъема/опускания задвижки служит 3-секционный гидравлический блоковый распределитель, а также гидравлический регулятор течения. Когда рычаги распределителя находятся в нейтральном положении, рабочие элементы машины будут в состоянии покоя. Рычаг с защелкой служит для установки направления движения транспортера (назад или вперед). Рычаг без защелки  - для подъема и опускания задвижки бункера.

7.2. Регулировка дозы.

Доза разбрасываемого материала зависит от:

- скорости передвижения напольного транспортера  /установки/;

- скорости проезда разбрасывателя на поле;

- объемный вес используемого навоза;

- рабочей ширины;

Нормы разбрасывания приведены в примерных таблицах с 26÷ 29.

Чтобы получить наилучшие параметры разброса (ширина и равномерность), обороты на вале передаче мощности в тракторе следует удерживать согласно рекомендациям 520 - 550 об/мин. Применение более низких оборотов во время разбрасывания приводит к снижению параметров разброса. Рабочая ширина зависит от типа разбрасываемого материала и может быть даже до 24 м.

Определение нормы разброса зависит от того, какая доза азота должна быть доставлена в землю с навоза. Вместимость азота в навозе исследуют специализированные лаборатории на основании образцов, взятых с разных груд складированного навоза.

7.3.  Регулировка натяжения цепей транспортера.

Во время эксплуатации разбрасывателя, особенно в начале его работы, необходимо обращать особое внимание на удерживание соответственного натяжения цепей транспортера. Ослабление цепей при их перпендикулярном по отношению к направлению движения поднятии должно быть минимальным (по середине общей длины погрузочного бункера). Регулировка проводится при помощи натяжителей, находящихся в передней части бункера.

7.4. Техобслуживание.

Перед первым запуском разбрасывателя следует:

- хорошо ознакомиться с инструкцией обслуживания,

- укомплектировать машину в зависимости от типа предстоящих работ,

- проверить, чтобы все болты были докручены и цепи натянуты,

- смазать все смазочные пункты,

- провести предварительное «притирание» разбрасывателя на стоянке без груза.

Притирание нужно проводить на протяжении двух часов, при этом первый час на сниженных оборотах привода трактора. Следует внимательно следить, чтобы механизмы работали плавно, без запоров, скрежета и излишнего шума. После этого надо проверить, не появилось ли ослабление крепящих болтов и натяжения цепей. Замеченные неполадки следует устранить. Конечное притирание наступает на протяжении двух дней работы. После окончания рабочего дня разбрасыватель необходимо очистить и промыть струей воды. После высыхания в местах повреждений лакового покрытия наложить тонкий слой масла. Осмотр технического состояния разбрасывателя проводить минимум один раз в месяц.

7.5. Уход и смазывание.

Головки масленок необходимо тщательно вычистить перед тем, как наполнить смазкой. Смена масла должна проводиться непосредственно после работы разбрасывателем. Во время работы в установке для воздуха может собираться вода и загрязнения. Чтобы удалить воду надо отклонить находящийся в нижней части резервуара обезвоживающий клапан. Это действие провести с полным резервуаром воздуха. Раз в году, перед зимним сезоном, следует полностью снять клапан и очистить его от накопленной грязи. Приблизительно через каждые три месяца необходимо очистить вкладыш проводного фильтра. В это время нужно пропустить воздух через фильтр в обратном направлении, чем в случае основной фильтрации воздуха. Вкладыш фильтра промывается в нитрорастворителе и продувается сжатым воздухом. Хранить разбрасыватель в крытом помещении.

Схема смазывания

|  | Legenda: |  | - смазывать каждые 20 ч. ŁT-43 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - смазывать каждые 40 ч. ŁT-43 |
|  |  |  | - смазывать каждые 100 ч. ŁT-43 |
|  | 2 |  | - две масленки |
|  |  |  | - Silikal каждые 40 ч. |
|  |  |  | - смазывать ŁT-43 |
|  |  |  | - масло PL |

8. ОСНАСТКА

Оборудование включает:

- инструкция по обслуживанию и каталог запчастей,

- гарантийный талон,

- широкоугольный шарнирно-телескопичекий вал 7G7R101CEWR6R09

- электрический соединительный провод  2211/01-09-300/0,

- прикрытие цепового колеса

По спецзаказу можно приобрести:

- вертикальный адаптер,

- дисковый адаптер с измельчителем,

- дисковый адаптер с горизонтальным,

- объемную приставку с комплектом наклоненных надставок

| Нормы разброса навоза в зависимости от скорости перемещения транспортера и скорости езды. Тип навоза – с примесью соломы - Вертикальный адаптер Объемная масса [т/м3] – 0,6 Рабочая ширина [м] - 6 | Скорость проезда [км/ч] | 10 | Норма разброса [т/га] | 0,44 | 0,70 | 1,44 | 2,59 | 3,70 | 4,67 | 5,67 | 6,59 | 7,11 | 7,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 |  | 0,49 | 0,78 | 1,60 | 2,88 | 4,11 | 5,19 | 6,30 | 7,32 | 7,90 | 8,11 |
|  |  | 8 |  | 0,56 | 0,88 | 1,81 | 3,24 | 4,63 | 5,83 | 7,08 | 8,24 | 8,89 | 9,13 |
|  |  | 7 |  | 0,63 | 1,00 | 2,06 | 3,70 | 5,29 | 6,67 | 8,10 | 9,41 | 10,16 | 10,43 |
|  |  | 6 |  | 0,74 | 1,17 | 2,41 | 4,31 | 6,17 | 7,78 | 9,44 | 10,98 | 11,85 | 12,17 |
|  |  | 5 |  | 0,89 | 1,4 | 2,89 | 5,18 | 7,40 | 9,33 | 11,33 | 13,18 | 14,22 | 14,60 |
|  |  | 4 |  | 1,11 | 1,75 | 3,61 | 6,47 | 9,25 | 11,67 | 14,17 | 16,47 | 17,78 | 18,25 |
|  | Расход [кг/с] | 2,40 | 3,78 | 7,80 | 13,98 | 19,98 | 25,20 | 30,60 | 35,58 | 38,40 | 39,42 |
|  | № установки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Нормы разброса навоза в зависимости от скорости перемещения транспортера и скорости езды. Тип навоза – средне перегнивший - Вертикальный адаптер Объемная масса [т/м3] – 1,0 Рабочая ширина [м] - 6 | Скорость проезда [км/ч] | 10 | Норма разброса [т/га] | 0,74 | 1,17 | 2,41 | 4,31 | 6,17 | 7,78 | 9,44 | 10,98 | 11,85 | 12,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 |  | 0,82 | 1,30 | 2,67 | 4,79 | 6,85 | 8,64 | 10,49 | 12,20 | 13,17 | 13,52 |
|  |  | 8 |  | 0,93 | 1,46 | 3,01 | 5,39 | 7,71 | 9,72 | 11,81 | 13,73 | 14,81 | 15,21 |
|  |  | 7 |  | 1,06 | 1,67 | 3,44 | 6,16 | 8,81 | 11,11 | 13,49 | 15,69 | 16,93 | 17,38 |
|  |  | 6 |  | 1,23 | 1,94 | 4,01 | 7,19 | 10,28 | 12,96 | 15,74 | 18,30 | 19,75 | 20,28 |
|  |  | 5 |  | 1,48 | 2,33 | 4,81 | 8,63 | 12,33 | 15,56 | 18,89 | 21,96 | 23,70 | 24,33 |
|  |  | 4 |  | 1,85 | 2,92 | 6,02 | 10,79 | 15,42 | 19,44 | 23,61 | 27,45 | 29,63 | 30,42 |
|  | Расход [кг/с] | 4,00 | 6,30 | 13,00 | 23,30 | 33,30 | 42,00 | 51,00 | 59,30 | 64,00 | 65,70 |
|  | № установки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Нормы разброса навоза в зависимости от скорости перемещения транспортера и скорости езды. Тип навоза – перегнивший - Вертикальный адаптер Объемная масса [т/м3] – 1,2 Рабочая ширина [м] - 6 | Скорость проезда [км/ч] | 10 | Норма разброса [т/га] | 0,89 | 1,40 | 2,89 | 5,18 | 7,40 | 9,33 | 11,33 | 13,18 | 14,22 | 14,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 |  | 0,99 | 1,56 | 3,21 | 5,75 | 8,22 | 10,37 | 12,59 | 14,64 | 15,80 | 16,22 |
|  |  | 8 |  | 1,11 | 1,75 | 3,61 | 6,47 | 9,25 | 11,67 | 14,17 | 16,47 | 17,78 | 18,25 |
|  |  | 7 |  | 1,27 | 2,00 | 4,13 | 7,40 | 10,57 | 13,33 | 16,19 | 18,83 | 20,32 | 20,86 |
|  |  | 6 |  | 1,48 | 2,33 | 4,81 | 8,63 | 12,33 | 15,56 | 18,89 | 21,96 | 23,70 | 24,33 |
|  |  | 5 |  | 1,78 | 2,80 | 5,78 | 10,36 | 14,80 | 18,67 | 22,67 | 26,36 | 28,44 | 29,20 |
|  |  | 4 |  | 2,22 | 3,50 | 7,22 | 12,94 | 18,50 | 23,33 | 28,33 | 32,94 | 35,56 | 36,50 |
|  | Расход [кг/с] | 4,80 | 7,56 | 15,60 | 27,96 | 39,96 | 50,40 | 61,20 | 71,16 | 76,80 | 78,84 |
|  | № установки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Нормы разброса извести в зависимости от скорости перемещения транспортера и скорости езды. Тип извести – магниевая - адаптер дисковый Объемная масса [т/м3] – 1,4 Рабочая ширина [м] - 11 | Скорость проезда [км/ч] | 10 | Норма разброса [т/га] | 0,57 | 0,89 | 1,84 | 3,29 | 4,71 | 5,94 | 7,21 | 8,39 | 9,05 | 9,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 |  | 0,63 | 0,99 | 2,04 | 3,66 | 5,23 | 6,60 | 8,01 | 9,32 | 10,06 | 10,32 |
|  |  | 8 |  | 0,71 | 1,11 | 2,30 | 4,12 | 5,89 | 7,42 | 9,02 | 10,48 | 11,31 | 11,61 |
|  |  | 7 |  | 0,81 | 1,27 | 2,63 | 4,71 | 6,73 | 8,48 | 10,30 | 11,98 | 12,93 | 13,27 |
|  |  | 6 |  | 0,94 | 1,48 | 3,06 | 5,49 | 7,85 | 9,90 | 12,02 | 13,98 | 15,08 | 15,48 |
|  |  | 5 |  | 1,13 | 1,78 | 3,68 | 6,59 | 9,42 | 11,88 | 14,42 | 16,77 | 18,10 | 18,58 |
|  |  | 4 |  | 1,41 | 2,23 | 4,60 | 8,24 | 11,77 | 14,85 | 18,03 | 20,69 | 22,63 | 23,23 |
|  | Расход [кг/с] | 5,60 | 8,82 | 18,20 | 32,62 | 46,62 | 58,80 | 71,40 | 83,02 | 89,60 | 91,98 |
|  | № установки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Монтаж планки с фонарями в соответственных версиях машины

9. ДЕМОНТАЖ И ЛИКВИДАЦИЯ

Приступая к демонтажу разбрасывателя навоза следует ознакомиться с его конструкцией согласно инструкции по эксплуатации. Для демонтажа необходимо минимум два человека и один надзирающий. Площадка, где будет проводиться демонтаж, должна быть оборудована краном с грузоподъемностью мин. 3т.

ВНИМАНИЕ:

|  | Во время демонтажа следует соблюдать правила безопасности и гигиены работы. Инструменты, которые используются для демонтажа и соответственных действий, должны быть хорошо приспособлены для выполнения такой работы. |
| --- | --- |

Разбрасыватель навоза производится в четырех версиях.

В зависимости от оснастки проводим демонтаж там, где необходимо:

1. Сдемонтировать адаптеры:

- вертикальный поз. 1

- горизонтальный поз. 2       .

- размельчающий барабан поз. 3

- редуктора вместе с дисками поз. 4

- главный привод поз. 5

- объемная приставка и надставки поз. 6.

После этого необходимо сдемонтировать:

- электроустановку поз. 7,

- пневматическую установку поз. 8,

- гидравлическую установку поз. 9.

Последующие действия:

- демонтаж напольного транспортера поз. 10

- демонтаж заднего вала вместе с боковой коробкой передач поз. 11.

После выполнения выше указанных действий приступаем к демонтажу ходовой части поз. 12, и опоры поз. 13. Для этого необходимо поднять машину вверх (краном) и установить под рамой в передней и задней части машины заранее приготовленные подпоры (козлы). Высота должна быть такой, чтобы можно было свободно снять колеса поз. 14 и ходовую часть поз. 12 с комплектом рессор поз. 15.

Масло, находящееся в редукторах, нужно слить в подходящие резервуары. Выполнив выше упомянутые действия приступить к верификации и селекции узлов и запчастей, которые надо отремонтировать, и те, которые надо ликвидировать (отдать на слом). Запчасти, которые были изношены, надо отдать на слом. Зато части, которые были частично повреждены и их можно поладить, следует отдать в специализированную мастерскую.   На небольшие трещины можно наложить сварной шов. Покупать новые запчасти необходимо в фирменном магазине или в соответственных специализированных магазинах согласно с каталогом запчастей, который добавляется к инструкции.

|  | TYTAN с вертикальным адаптером |
| --- | --- |
| TYTAN с измельчающим адаптером и дисковым |  |
|  | TYTAN с горизонтальным адаптером и дисковым |
| TYTAN с объемным адаптером |  |

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

Способ заказа запчастей.

следует предоставить:

- название и год производства

- каталожный номер запчасти разбрасывателя

- количество

Список таблиц:

| Рисунок1 | Рама + дышло + заслона |
| --- | --- |
| Рисунок2 | Рессорная навеска |
| Рисунок3 | Напольный транспортер |
| Рисунок4 | Редукционная передача RT 500 9063 |
| Рисунок5 | Привод |
| Рисунок6 | Цеповой редуктор |
| Рисунок7 | Дисковый адаптер |
| Рисунок8 | Центральный редуктор |
| Рисунок9 | Угловая передача |
| Рисунок10 | Вертикальный адаптер |
| Рисунок11 | Привод вертикальных вальцов |
| Рисунок12 | Размельчающий адаптер |
| Рисунок13 | Опора |
| Рисунок14 | Горизонтальный адаптер |

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ  НАВОЗА

TYTAN

# Text boxes

zasuwa

adapter pionowy

Przenośnik podłogowy

Przekładnia przenośnika

podłogowego