|  | AGROMET PILMET sp. z o.o. ул. Фабрична, 2 PL 49 – 301 БЖЕГ |
| --- | --- |
| тел. + 48 77 416 20 81 факс + 48 77 416 20 80 |
| www.agromet.com.pl | e-mail:brzeg@agromet.com.pl |

ОКУЧНИК С ФОРМИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

ФОРМА 2 ФОРМА 4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Перед запуском машины прочитать

инструкцию по обслуживанию и соблюдать

содержащиеся в ней указания по безопасности

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Эта инструкция по обслуживанию является важной частью окучника, ее цель - ознакомление пользователя с его правильным обслуживанием и эксплуатацией.

Следует внимательно ознакомится с инструкцией по обслуживанию, а затем со строением и работой окучника и его узлов. Строгое  соблюдение указаний, содержащихся в инструкции по обслуживанию, обеспечит продуктивную, безаварийную и безопасную работу. При появлении каких-либо проблем или сомнений, касающихся обслуживания и эксплуатации, просим обратиться в авторизованному продавцу или в отдел продаж изготовителя. Продавец обязан внести в гарантийную карту адрес пункта гарантийного обслуживания.

Компания „AGROMET PILMET” будет благодарна за присланные замечания по этой инструкции, окучнику и его эксплуатации.

„AGROMET PILMET” не несет ответственности за ушерб, причиненный в результате нарушения настоящей инструкции.

В тексте инструкции стороны окучника "левая" или "правая" определяются, глядя сзади окучника по направлению его работы (езды).

# 2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 2. l. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Идентификационные данные окучников находятся в следующих местах:

- щиток на правой распорке стойки подвески;

- номер окучника выбит на правом плече стойки подвески, под щитком.

# 2.2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Окучник с формирующим устройством - это инструмент, который подвешивается на трехточечной подвеске трактора. Служит для окучивания и нарезания гряд картофеля за один проезд на плантациях с шириной междурядий 75 см. Может применяться на легких и средне плотных почвах, в том числе каменистых, с влажностью, позволяющей нормально работать, на равнинной и холмистой местности с наклоном до 8( (14%).

# 2.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица l

| № п/п | Параметры | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФОРМА2 | ФОРМА 4 |
| l. | Рабочая ширина | м | 1,5 | 3,0 |
| 2. | Ширина междурядий | cм | 75 |
| 3. | Рабочая скорость | км/ч | 4-6 |
| 4. | Транспортная скорость | км/ч | макс. 20 |
| 5. | Клиренс | мм | более 250 | 250 |
| 6. | Продуктивность | га/ч | 0,5 - 0,7 | 1-1,4 |
| 7. | Источник энергии |  | с/х трактор |
|  |  |  | от 35 кВт | oт 55 кВт |
| 8. | Обслуживание |  | тракторист |
| 9. | Разрыхлитель |  |  |  |
|  | - количество зубьев | шт. | 2+3+2 | 2+3+3+3+2 |
|  | - регулировка углубления |  | бесступенчатая (плавная) |
| 10. | Окучник |  |  |  |
|  | - количество корпусов | шт. | 1/2+1+1/2 | 1/2+3+1/2 |
| 12. | Формирующее устройство |  |  |  |
|  | - количество сошников | шт. | 1Л+1+1П | 1Л+3+1П |
|  | - регулировка углубления |  | бесступенчатая (плавная) |
| 13 | Размеры в положении |  |  |  |
|  | транспортном/рабочем |  |  |  |
|  | - длина | мм | 1890 | 1890 |
|  | - ширина | мм | 1770 | 3280 |
|  | - высота | мм | 1120 | 1120 |
| 14. | Масса (без запчастей) | кг | 420 | 700 |

# 2.4.-ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

# Окучники ФОРМА 2 и ФОРМА 4 отгружаются с фабрики на автомобилях в сборе, без упаковки, при небольших расстояниях от фабрики могут перевозиться на тракторе. Запчасти крепятся к раме окучника. Разгрузить окучник с автомобиля или вагона можно краном или трактором при помощи рампы. На окучнике обозначены места для крепления крюков подъемного механизма. Во время приемки следует внимательно осмотреть окучник, обращая внимание на возможные повреждения при транспортировке, проверить соответствие оснастки по списку 
в инструкции. При транспортировке окучника с места приемки до хозяйства на тракторе соблюдайте положения, приведенные в разделе "Транспортировка по общественным дорогам."

# 2.5. ОСНАСТКА ОКУЧНИКА

# 2.5.1. ТЕХНИЧЕСКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Инструкция по обслуживанию с каталогом деталей

2. Гарантийная карта

# 2.5.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА

# 2.5.2.1. Oкучник ФОРМА 2

1. Соединительный провод кпл. (l=2,2м)          	8255-645-170-100        l

2. Соединительный провод кпл. (l=3,2м)          	8255-642-170-053        l

3. Портативное освещение - заднее левое     	8255-644-870-057       l

4. Портативное освещение - заднее правое    	8255-644-870-060       l

# 2.5.2.2. Окучник ФОРМА 4

10. Соединительный провод кпл. (l = 2,2 м)         	8255-645-170-100        3

11. Соединительный провод кпл. (l = 5 м)           	825 5-645-170-093        l

12. Портативное освещение - заднее левое    	8255-644-870-057        l

13. Портативное освещение - заднее правое   	8255-644-870-060        l

Внимание! Дополнительную оснастку пользователь может покупать по необходимости.

# 3. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

# Перед приступлением к обслуживанию и эксплуатации окучивателя следует ознакомиться с настоящей инструкцией, обращая особое внимание на правила безопасной эксплуатации.

# 3.1. ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ ЗНАКИ

Этот знак в инструкции предостерегает об опасности,

возможности несчастного случая и травмы.

# 3.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКУЧИВАТЕЛЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Окучиватели предназначены для окучивания и формирования гряд картофеля на легких и средне плотных почвах, в том числе каменистых. Каждое иное использование окучника не соответствует его назначению. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший по этой причине, а риск несет только и исключительно пользователь. Эксплуатация по назначению означает выполнение указаний и правил, содержащихся в настоящей инструкции, касающихся эксплуатации, обслуживания, регулировки и ухода. Окучник могут использовать, обслуживать 
и ремонтировать только лица, прошедшие обучение по эксплуатации 
и обслуживанию сельскохозяйственных машин - в частности, окучников. За ущерб, возникший в результате внесения самовольных изменений, применения не оригинальных запчастей изготовитель ответственности не несет.

# 3.3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Приведенные правила безопасности касаются окучника; независимо от них следует соблюдать основные правила безопасности и медицины труда, технические правила допуска транспортных средств к движению по общественным дорогам, правила дорожного движения.

2. Перед началом эксплуатации следует ознакомиться со строением окучника и его узлов, их действием, диапазоном и порядком регулировки и настроек для конкретных рабочих условий.

3. Перед началом работы убедитесь, что окучник (и трактор) абсолютно исправны. Перед началом работы проверьте, нет ли поблизости посторонних, обращая особое внимание на детей.

4. Соблюдайте особую осторожность при подвешивании (прицеплении и отцеплении) окучника на тракторе, не манипулируйте в это время гидроподъемником.  Окучник можно агрегатировать с тракторами с исправной трехточечной подвеской и транспортным зацепом, применяя грузы передней оси (в зависимости от типа и мощности трактора).

5. Не давать заднего хода и не разворачиваться с окучником в рабочем положении.

6. Окучник следует поднимать и опускать мягко, без рывков и ударов. Не приближаться к окучнику при его подъеме и опускании на трехточечную подвеску трактора. Окучник можно отсоединить от трактора только после остановки двигателя.

7. Рабочие элементы окучника, такие как пружинные зубья и носки наральников окучивающих корпусов, учитывая их функцию, прикрыть кожухами нельзя - поэтому следует действовать осторожно и держаться от них на безопасном расстоянии.

8. Выходить из трактора во время движения запрещено. Скорость движения всегда должна соответствовать дорожным и погодным условиям, при езде по неровной местности и на склонах повороты выполнять осторожно, учитывая массу окучника.

9. Люди не могут пребывать в радиусе работы окучника, между трактором 
и окучником.

10. Элементы окучника, которые переставляются мехнически, создают угрозу для здоровья - они могут раздавить или отрезать конечности. Эти места обозначены - соблюдайте осторожность.

11. Во время перерывов в работе и на время простоя перед выходом из кабины трактора следует опустить окучник, пока он упрется в землю, затянуть тормоз, выключить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания.

12. Для стоянки и хранения выберите горизонтальное, ровное и 
 твердое место; безопасное для людей и животных.

13. Выполняйте указания на пиктограммах и надписях на окучнике; защищайте их от повреждения; поврежденные (неразборчивые) замените новыми. Значение пиктограмм приведено в таблице 2.

3.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Ремонты, регулировка узлов, очистка окучника могут проводиться только при выключенном двигателе и вынутом из замка зажигания ключом. Ремонты проводить 
в мастерской.

2. Ремонт и регулировку при поднятом окучнике можно проводить только 
в исключительных случаях, при исправном и заблокированном гидроподъемнике, с соблюдением особой осторожности. .

3. Гайки и болты регулярно проверять и затягивать. При замене запчастей пользоваться соответствующими инструментами, работать в перчатках.

4. Сварочные работы на окучнике выполнять при отсоединенном тракторе (или отключить аккумулятор и генератор трактора).

5. При ремонте используйте запчасти, отвечающие техническим условиям изготовителя, т.е. оригинальные запчасти.

# 3.5. ТРАНСПОРТИРОВКА ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ

1. Перед началом проезда по дороге водитель должен проверить, правильно ли закреплен окучник и защищена ли ТСП от боковых отклонений. На окучнике следует установить портативное освещение и отличительную таблицу. Проверьте, действует ли освещение.

2. При движении по общественным дорогам соблюдайте действующие ПДД. Превышение допустимой скорости (макс. 20 км/ч) и резкое торможение запрещены. Запрещается выполнять окучником резкие повороты - на поворотах заднюю часть окучника заносит. Заблокируйте гидроподъемник, чтобы он не опадал.

3. Перед выездом с поля на общественную дорогу окучник следует очистить от земли, не загрязнять дорог.

Пребывание людей на окучнике во время работы и транспортировки

# запрещено!

# 3.6. ЗНАЧЕНИЕ ПИКТОГРАММ

На таблице приведено значение пиктограмм, находящихся на окучнике.

# Таблица 2

| № п/п | Знак | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Ознакомьтесь с инструкцией по обслуживанию перед началом эксплуатации машины. |
| 2 |  | Выключите двигатель трактора и выньте ключ из замка зажигания перед ремонтом, техническим обслуживанием машины. |
| 3 |  | Внимание! Соблюдайте дистанцию. Движущиеся детали могут раздавить или перерезать конечности. . |
| 5 |  | Место установки крюков подъемного механизма. |

# 4. СТРОЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ

4.1.ОКУЧНИКИ ФОРМА 2 и ФОРМА 4

Несущая конструкция окучника состоит из рамы (рис.1) со стойкой подвески 2, инструментальной штангой 3 с расположенными на их концах направляющими 4. К инструментальной штанге крепятся хомутами верхние пружины 5 окучивающих корпусов 6 и лонжероны 7 пружинных зубьев 8 разрыхлителя.

Для окучивания и формирования гряд перед всходами формирующее устройство должно быть укомплектовано. Сошники, пластина с бороздильником формируют гряды в форме равнобедренной трапеции, слегка выпуклые, с бороздой на гребне. При формировании рядовых борозд после всходов картофеля следует снять формирующие пластины (вместе с бороздильниками).

# Раскрытие отвалов окучивающих корпусов можно регулировать, меняя активную длину соединительных звеньев. Центральный корпус имеет два отвала, боковые корпуса - по одному. Упругое крепление окучивающих корпусов позволяет работать на каменистых почвах; если наральник наткнется на камень, он может отклониться и обойти его. На почвах без камней наральники можно заменить стрельчатыми лапами.

# Рис: 1. Окучник ФОРМА 2

l- рама, 2- стойка подвески, 3- инструментальная штанга, 4- направляющая,

5- верхняя пружина, 6- окучивающий корпус, 7- лонжерон, 8- пружинный зуб

9- соединительное звено, 10- корпус формирующего устройства, 11- тяга,

12- пружина, 13- регулировочный винт, 14- выравнивающая рейка,

15-направляющая, 16-передняя направляющая, 17-осветительное оборудование

Осветительное оборудование состоит из задних светоотражающих устройств, держателей для крепления портативного освещения с предостерегающими таблицами, держателя для крепления отличительной таблицы. Окучник не оснащен портативным осветительным оборудованием, необходимым для езды по общественным дорогам; это дополнительная оснастка окучника.

Схема осветительной системы показана на рис. 2 и 3.

Строение окучника ФОРМА 4 подобно строению ФОРМА 2. Разница состоит в укреплении рамы и увеличении ширины, поскольку он окучивает 4 ряда.

Рис.2. Схема портативного осветительного оборудования окучивателей ФОРМА 2

l- соединительный провод, 2- соединительный провод, 3- правое освещение, 4- левое освещение, 5- лампочка 21 Вт, 6- лампочка 21/5 Вт

Рис.3. Схема портативного осветительного оборудования окучивателя ФОРМА 4

l- соединительный провод (1=2,2 м), 2- соединительный провод (1=5 м),

3- портативное освещение (ПО) заднее левое, 4- ПО заднее правое,

5- ПО переднее левое, 6- ПО переднее правое, 7- лампочка 21 Вт,

8- лампочка 21/5 Вт, 9- лампочка 5 Вт

# 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

# 5.1. ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА

1. Оснастить трактор узкими покрышками, не шире 13 дюймов.

2. Проверить и при необходимости расставить передние и задние колеса на размер 1500 мм.

3. Проверить дейтвие гидроподъемника трехточечной подвески.

4. Установить груз передней оси на более легких тракторах.

# 5.2. ПОДГОТОВКА ОКУЧНИКА К РАБОТЕ

Перед выездом в поле следует:

# 1. Убедиться, что колесная база окучивающих корпусов составляет 75 см, а корпуса совпадают с формирующими сошниками.

# 2. Проверить комплектацию и состояние рабочих элементов окучника и формирующего устройства, при необходимости заменить новыми.

# 3. Снять формирующие пластины с бороздильниками, если окучивание будет проводиться после всходов картофеля.

# 4. Проверить винтовые соединения. После проверки технического состояния окучник подвесить на трехточечной подвеске трактора отрегулировать длину верхнего соединительного звена так, чтобы оси штырей стойки подвески находились в плоскости, перпендикулярной к основанию, а носки наральников окучивающих корпусов касались основания.

.

Соблюдайте особую осторожность при агрегатировании окучника с трактором.

# 5.3. ТРАНСПОРТИРОВКА ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ

Согласно правилам допуска транспортных средств к дорожному движению окучники должны быть оснащены:

- окучник ФОРМА 2

светоотражающими задними огнями, задними указателями поворотов, задними габаритными огнями и тормозными огнями "стоп", предостерегающими таблицами в косые бело-красные полосы, отличительной таблицей.

- окучник ФОРМА 4

как ФОРМА 2, а дополнительно - светоотражающими передними огнями и передними предостерегающими таблицами.

Если предусматривается проезд по общественным дорогам по пути в поле, следует:

- установить электропроводку и проверить ее работу.

- установить отличительную таблицу;

- натянуть нижние цепи рычага трехточечной подвески, чтобы окучник не отклонялся в сторону от трактора.

- взять дополнительно - как оснастку окучника - светоотражающий предостерегающий треугольник. Треугольник предназначен для установки на дороге и предупреждения о стоящей машине.

Ширина окучника ФОРМА 4 превышает 3 м, поэтому по общественным дорогам он должен перевозиться на с/х платформе, установленный так, чтобы не превысить допустимой ширины.

Не превышать допустимой транспортной скорости (макс 20 км/ч), скорость приспособить к состоянию дороги и атмосферным условиям.

Соблюдайте особую осторожность при разъездах и обгоне других транспортных средств, особенно в условиях ограниченной видимости.

При возврате с поля перед выездом на общественную дорогу следует очистить окучник  
от земли.

# 5.4. РАБОТА В ПОЛЕ

После приезда на поле снять электроустановку. Определите стыковые борозды, измеряя ширину междурядий; как правило, их ширина меняется по длине и отличается от установленной в сажалке. Не идите "по следу" сажалки, окучник не может охватывать стыковых борозд.

На пробном отрезке установите углубление окучивающих корпусов, углубление пружинных зубьев и их расстояние от оси борозды, углубление формирующих сошников.

Соблюдайте особую осторожность при проведении регулировки на поднятом окучнике. Поднимите его так, чтобы зубья не касались основания.

.

При работе с окучником ФОРМА 2 рекомендуется после разворота пропустить две гряды и въехать в следующие; а  окучить их при следующем развороте.  Таким образом обеспечиваются одинаковые условия работы рабочих органов окучника и формирующего устройства. Колеса трактора проходят по бороздам в тех же условиях - нет бокового наклона трактора.

На давайте заднего хода и не разворачивайтесь при опущеном окучнике. Окучник опускайте медленно, без рывков и ударов.

При некоторых почвенных условиях, при работе на более слабых тракторах их тяга может оказаться недостаточной (сильная пробуксовка колес). В этом случае надо уменьшить углубление, процедуру окучивания и формирования провести за два прохода по тому же следу.

Рабочую скорость привести в соответствие с почвенными условиями и тягой трактора. В зависимости от почвенных условий и засорения можно работать с зубьями разрыхлителя или без них.

Окучник можно использовать для окучивания без формирующего устройства.

# 5.5. РЕГУЛИРОВКА ОКУЧНИКА

Высота формируемой гряды регулируется изменение длины регулировочного винта 4 (рис.  4). Уменьшая размер "L", увеличиваем углубление носков сошников; гряда будет выше и несколько шире в верхней части.

# Рис: 4. Регулировка высоты гряды

l- корпус формирующего устройства, 2- соединительное звено, 3- тяга,

# 4- регулировочный винт, 5- болт, 6- гайка, 7- болт, 8- болт

Углубление окучивающих корпусов регулируется изменением расстояния "А" (рис.  5) или изменение длины верхнего соединительного звена трехточечной поставки трактора. Фабрично установленное расстояние "А" составляет 430 мм. Увеличение расстояния передвижением кольца 2 увеличивает углубление окучивающих корпусов

# Рис: 5. Регулировка углубления окучивающих корпусов

l- тяга, 2- установочное кольцо, 3- пружина, 4- шайба,

# 5- направляющая, 6- хомут, 7- опорная шайба, 8- болт

# 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

# 6.1. ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В рамках ежедневного обслуживания следует:

- проверить состояние наральников и пружинных зубьев, состояние накладок сошников и отвалов. Изношенные или поврежденные детали заменить.

- проверить винтовые соединения, ослабленные затянуть;

- проверить соединение верхней пружины с нижней;

- по окончании работы тщательно очистить инструмент.

# 6.2. СМАЗКА

Раз за сезон следует смазать графитной смазкой резьбу регулировочных винтов по всей длине, выступающей за гайку. Болты защищены от полного вывинчивания из гайки штифтами, находящимися на их концах (внутри гайки).

Ежедневное обслуживание, смазку проводить при выключенном двигателе и вынутом ключе.

# 6.3. ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

Замену поврежденных или изношенных наральников пружинных зубьев 
и окучивающих корпусов рекомендуется провести после снятия зубьев или корпусов с окучника. Это облегчит и ускорит ремонт. Наральники имеют по два лезвия, когда затупится одна сторона - поверните их на 180° и эксплуатируйте до полного износа.

Замена проводится при выключенном двигателе и вынутом ключе, или при отсоединенном тракторе.

Чтобы провести замену накладок формирующих сошников, отсоедините формирующее устройство от окучника или поднимите окучник на трехточечную подвеску трактора и подложите под инструментальную штангу стабильные опоры.

Накладки меняют при помощи торцового ключа, входящего в комплект оснастки окучника.

При замене накладок на поднятом окучнике установите опоры, затяните тормоз, выключите двигатель и выньте ключ.

# 6.4. ПОГРУЗКА (РАЗГРУЗКА) ОКУЧНИКА НА ТРАНСПОРТНОЕ

СРЕДСТВО

Окучник можно погрузить (разгрузить) на транспортные средства:

- трактором - при помощи рампы;

- подъемным краном.

Окучник имеет зацепы для крепления крюков подъемного механизма, обозначенные соответственным образом. Для погрузки нужны три крюка подъемного устройства длиной прибл. 2 м.

Соблюдайте осторожность при погрузочных работах.

Соблюдайте действующие в этой области правила.

# 7. ХРАНЕНИЕ И УХОД.

По окончании сезона работы окучника следует:

- тщательно очистить окучник, напр., вымыв его струей воды;

- провести техосмотр, обращая внимание на степень износа деталей, 
в частности, наральников, накладок сошников, отвалов. Поврежденные и изношенные детали заменить новыми. Ослабленные винтовые соединения затянуть.

- рабочие поверхности наральников, накладок, отвалов (неокрашенные) очистить, промыть керосином и смазать смазкой "Антикор", подогретой до температуры 60°C. Покрыть графитной смазкой резьбу регулировочных винтов.

- места с поврежденным лакокрасочным покрытием очистить, устранить ржавчину, покрыть грунтлаком, а когда он высохнет - покрасть покрывной эмалью;

Окучник хранить в горизонтальном, ровном и твердом месте; - безопасным для людей; рекомендуется хранение под крышей.

Перед началом работы, после длительного хранения провести общий осмотр окучника; замеченные дефекты устранить.

# 8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛУГИ

Условия гарантии и порядок рассмотрения рекламации, содержащиеся в гарантийной карте окучника. Исполнителями гарантийных услуг являются: продавец, изготовитель и иные предприятия, внесенные в гарантийную карту при продаже.

# КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

# ФОРМА 2 и ФОРМА 4

# СИСТЕМА КАТАЛОГА И ПОРЯДОК ЗАКАЗА ЗАПЧАСТЕЙ

В каталоге на таблицах сведены запчасти и узлы окучников ФОРМА 2 и ФОРМА 4

При заказе запчастей следует указать правильный номер детали, номер таблицы и номер позиции в таблице.

# T - 1

# T - 1

| Поз. | № | Шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ФОРМА 2 | ФОРМА 4 |
| 1 | 4500/01-001 | 1 |  |
| 1.1 | 4500/01-002 |  | 1 |
| 2 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 8 | 4500/28-008 | 7 | 13 |
| 11 | 4500/22-028 | 1 | 1 |
| 12 | 4500/28-005 | 3 | 5 |
| 14 | 4500/28-002 | 2 | 2 |
| 16 | 4500/22-027 | 2 | 2 |
| 17 | 4500/22-029 | 1 | 1 |
| 18 | 1731/00-100/0 ( sv ) | 7 | 13 |
| 19 | 4500/28-004 | 1 | 3 |
| 20 | 4500/28-003 | 3 | 5 |

# T - 2

# T - 2

| Поз. | № | Шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ФОРМА 2 | ФОРМА 4 |
| 1 | 101.301201 | 3 | 5 |
| 4 | M14X96X170-5,8 | 6 | 10 |
| 5 | 101,301228 | 3 | 5 |
| 11 | 4500/27-002 | 3 | 5 |
| 14 | 4500/27-003 | 2 | 4 |
| 15 | 4500/27-005 | 2 | 2 |
| 16 | 4500/27-006 | 3 | 5 |
| 17 | 101.301211 | 3 | 5 |
| 19 | 1422/00-00-018 | 3 | 5 |
| 22 | 4500/27-004 | 2 | 4 |
| 23 | 4500/27-007 | 3 | 5 |
| 24 | 4500/27-008 | 3 | 5 |

# T - 3

# T - 3

| Поз. | № | Шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ФОРМА 2 | ФОРМА 4 |
| 3 | 4500/22-008 | 2 | 2 |
| 4 | 4500/22-009 | 2 | 2 |
| 5 | 4500/22-006 | 2 | 2 |
| 6 | 4500/22-007 | 2 | 2 |
| 10 | 4500/22-038 | 2 | 2 |
| 11 | 4500/22-013 | 2 | 2 |
| 13 | 4500/22-039 | 2 | 2 |
| 18 | 4500/22-040 | 4 | 4 |
| 19 | 4500/22-017 | 1 | 1 |
| 20 | 4500/22-004 | 1 | 1 |
| 21 | 4500/22-014 | 2 | 2 |
| 23 | 5643/15-021 | 2 | 2 |
| 24 | 4500/22-041 | 2 | 2 |
| 25 | 5643/15-020 | 2 | 2 |
| 26 | 4500/22-003 | 1 | 1 |
| 27 | 4500/22-016 | 1 | 1 |
| 28 | 4500/22-018 | 1 | - |
| 28,1 | 4500/22-035 | - | 1 |
| 29 | 4500/22-032 | 1 | 1 |
| 30 | 4500/22-020 | 2 | 4 |
| 31 | 4500/22-021 | 2 | 4 |
| 35 | 4500/22-026 | 1 | 3 |
| 36 | 4500/22-031 | 1 | 1 |
| 37 | 4500/22-005 | 2 | 4 |
| 42 | 4500/22-011 | 2 | 4 |
| 49 | 4500/22-012 | 1 | - |
| 49,1 | 4500/22-033 | - | 1 |

# T - 4

# T - 4

| Поз. | № | Шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ФОРМА 2 | ФОРМА 4 |
| 1 | 4500/87-002 | 1 | 2 |
| 2 | 4500/87-001 | 1 | 2 |
| 3 | 4500/87-003 | 2 | 2 |
| 8 | UOIAc-75 | 2 | 2 |
| 12 | 5644/87-006 | 1 | 1 |
| 13 | 5644/87-005 | 1 | 1 |
| 14 | 5645/17-010 | 1 | - |
| 15 | 5642/17-005 | 1 | 2 |
| 17 | 4500/87-004 | - | 2 |
| 18 | 4500/87-005 | - | 1 |
| 19 | 4500/87-006 | - | 1 |
| 20 | UOIAb-75 | - | 2 |